АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Томинский

№23 от «21» апреля 2015г.

О разработке схемы теплоснабжения

Томинского сельского поселения

на период с 2015 до 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от «27» июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», от «06» октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Томинского сельского поселения и соглашением №95с/30.12.2014 от «24» декабря 2014 года о передаче Администрации Томинского сельского поселения осуществления части полномочий администрации Сосновского муниципального района по вопросу организации в границах Томинского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать схему теплоснабжения Томинского сельского поселения на период с 2015 до 2029 года.

# В течение трёх календарных дней с момента принятия настоящего постановления разместить на официальном сайте Томинского сельского поселения прилагаемое уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения Томинского сельского поселения и Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения Томинского сельского поселения.

# Разместить настоящее постановление на официальном сайте Томинского сельского поселения в течение трёх дней с момента принятия постановления.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы Администрации Томинского сельского поселения Голубицкую Т.Н.

Глава Томинского сельского поселения				          	Д.Б. Бердюгин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Томинского сельского поселения

№23 от 21.04.2015 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале разработки схемы теплоснабжения

Томинского сельского поселения

Администрация Томинского сельского поселения, действующая во исполнение переданных полномочий от Администрации Сосновского муниципального района в соответствии с Соглашением от 24.12.2014 года №95с/30.12.2014 о передаче Администрации Томинского сельского поселения осуществления части полномочий администрации Сосновского муниципального района по вопросу организации в границах Томинского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Томинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томинского сельского поселения, а также о тарифах в сфере теплоснабжения, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года №154, можно получить путём направления официального запроса в уполномоченный орган – Администрацию Томинского сельского поселения.

Глава поселения						Д.Б. Бердюгин

Приложение №2

к постановлению Администрации

Томинского сельского поселения

№23 от «21» апреля 2015г.

# Техническое задание

# на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения

# Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период с 2015 до 2029 года

- Цель работы.

Разработка Схемы теплоснабжения Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период с 2015 до 2029 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»), Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее - Постановление).

- Общие требования.

2.1. Разработку Схемы теплоснабжения Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период с 2015 до 2029 года необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении», Постановления и настоящего технического задания;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования сельского поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения сельского поселения.

2.2. Схема теплоснабжения должна разрабатываться на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

- Основные этапы и их содержание.

3.1. Первый этап. Анализ и систематизация исходных данных, представляемых Заказчиком работы, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями сельского поселения в соответствии с перечнем исходных данных. Формы для подготовки исходных данных предоставляются  Исполнителем.

3.2. Второй этап. Характеристика существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- функциональная структура теплоснабжения;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты;

- зоны действия источников тепловой энергии;

- тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, отдельных категорий потребителей в зонах действия источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии;

- балансы теплоносителя;

- топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом;

- надежность теплоснабжения;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;

- описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

3.3. Третий этап. Оценка перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по 5-летним этапам расчетного периода до 2029 года (2019, 2024, 2029г.г.) для всех категорий потребителей. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- прогнозы приростов теплопотребления с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из действующих источников тепловой энергии;

- прогнозы приростов теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения;

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- обоснование возможных вариантов развития системы теплоснабжения поселения на период с 2015 до 2029 года.

3.4. Четвертый этап. Разработка вариантов развития теплоснабжения поселения на период с 2015 до 2029 года. Количество и состав рассматриваемых вариантов развития теплоснабжения определяется совместно с Заказчиком работы после рассмотрения и согласования им предыдущих этапов работы. Разработка вариантов включает в себя:

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по вариантам теплоснабжения;

- обоснование предлагаемых для строительства новых и реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии);

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв (или вывода из эксплуатации) действующих котельных с передачей покрываемых ими тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки территории сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок потребителей по рассматриваемым вариантам развития теплоснабжения на расчетный срок (2029 год);

- определение потребности в топливе источников тепловой энергии;

- гидравлические расчеты магистральных тепловых сетей по вариантам теплоснабжения;

- предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с учетом необходимости обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- оценка финансовых потребностей (по укрупненным показателям) для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепла и тепловых сетей;

- выбор наиболее целесообразного варианта развития системы теплоснабжения на период с 2015 до 2029 года.

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах;

- предложения по повышению надежности теплоснабжения;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации и границах зоны ее деятельности.

4. Состав схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения состоит из утверждаемой части, включая разделы, указанные в пункте 4.1 настоящего технического задания и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктом 4.2 настоящего технического задания.

4.1. В утверждаемую часть  схемы теплоснабжения включаются следующие разделы:

- раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»;

- раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям (в случае их выявления)».

4.2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- глава 4 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- глава 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- глава 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- глава 7 «Перспективные топливные балансы»;

- глава 8 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- глава 9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- глава 10 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

5. Сроки выполнения работ: 90 календарных дней с момента подписания контракта.

Глава Томинского сельского поселения           			     Д.Б. Бердюгин